Введение

Разработка конструкции изделия проходит ряд стадий и этапов выполнения

работ, каждой из которых соответствует определенная степень отработки

чертежей и других конструкторских документов.

В учебных целях для сборочной единицы выполняют следующие конструкторские документы: чертеж сборочной единицы, спецификацию сборочной единицы, сборочный чертеж сварного соединения, чертежи деталей, входящих в сварное соединение и спецификацию сварного соединения. При выполнении чертежа сборочной единицы используют изображения стандартных резьбовых деталей, участвующих в образовании соединений.

С целью углубленного изучения стандартов на крепежные резьбовые детали на первой стадии задания вместо выполнения чертежа сборочной единицы

рекомендуется выполнение эскизов на стандартные резьбовые детали.

- Общие положения

Цели и задачи

1. Ознакомиться с понятиями: «соединения», «виды соединений».

2. Изучить определение резьбы и ее основные параметры по ГОСТ 11708-66,

конструктивные элементы резьбы.

3. Изучить условные изображения резьбы по ГОСТ 13536-68.

4. Изучить условные обозначения резьб на чертеже.

5. Познакомиться с назначением, конструкцией, условным обозначением

стандартных крепежных изделий и изображением соединений, выполненных с помощью этих изделий.

2. Правила (требования) охраны труда и пожарной безопасности при выполнении данного вида работ.

2.1 Требования безопасности перед началом работы.

Перед началом работы учащийся должен:

- ознакомиться с заданием и содержанием наряда (распоряжения);

- ознакомиться со схемой ТП (РП) на которую выдано задание;

- подготовить защитные средства, инструмент, приспособления, такелаж. Проверить их исправность;

- на рабочем месте проверить номер (ТП, РП) и их соответствие наряду (распоряжению)

Во время работы учащийся обязан:

- выполнять только порученную руководителем работу;

- обратиться к преподавателю за разъяснением при неясных вопросах по полученному заданию;

- во время работы быть внимательным;

- содержать в порядке рабочее место, а также соблюдать чистоту на столе и на территории учебного кабинета;

- о замеченных недостатках и неисправностях на рабочем месте немедленно сообщить преподавателю и без разрешения к работе не приступать;

- выполнять требования пожаро и взрывобезопасности;

-	переносить грузы весом не более 50 кг (для мужчин старше 18 лет) по
ровной горизонтальной поверхности;

-	при получении травмы на производстве пострадавший или очевидец
несчастного случая должен сообщить мастеру или другому
непосредственному руководителю работ;

- срочно организовать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь или доставить пострадавшего в лечебное учреждение;

- до расследования обстоятельств несчастного случая обстановку на рабочем месте и состояние оборудования сохранить таким, каким они были в момент происшествия.

Во время работы учащийся не должен:

- заниматься посторонней работой;

- отвлекаться во время работы и отвлекать других;

-	покидать рабочее место без согласования с производителем работ;
допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношение к работе;

- работать неиспытанными защитными средствами;

- работать неисправным инструментом и на неисправном оборудовании;

- употреблять алкогольные напитки в рабочее время и на рабочем месте.

3. Требования безопасности по окончании работ.

По окончании работ учащийся должен:

- осмотреть рабочее место и привести его в порядок, собрать и проверить личный инструмент и доложить об этом преподавателю или мастеру производственного обучения.

- отчитаться преподавателю или мастеру производственного обучения о проделанной работе.

- сдать инструмент и методическое пособие по выполнению данной   лабораторной работы .

4. Резьба, изображение и обозначение резьб

4.1. Виды резьб

Резьбы и резьбовые соединения широко распространены в технике.

К их достоинствам относятся удобство сборки и разборки, простота изготовления.

Резьбы классифицируются по следующим признакам.

В зависимости от формы поверхности, на которой нарезана резьба, они подразделяются на цилиндрические и конические.

По расположению на поверхности стержня или отверстия они подразделяются на наружные и внутренние.

В зависимости от формы профиля различают резьбы треугольного,

прямоугольного, трапецеидального, круглого и других профилей.

По эксплуатационному назначению резьбы делятся на крепежные

(метрические, дюймовые), крепежно-уплотнительные (трубные, конические) и ходовые (трапецеидальные, упорные, прямоугольные).

В соответствии с ГОСТ 11708-66 основные элементы и параметры резьбы

имеют следующие определения.

Правая резьба образована контуром, вращающимся по часовой стрелке и

перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Левая резьба образована контуром, вращающимся против часовой стрелки и

перемещающимся вдоль оси в направлении от наблюдателя.

Профиль резьбы - контур сечения резьбы в плоскости, проходящей через ее

ось.

Угол профиля - угол между боковыми сторонами профиля.

Шаг резьбы P - расстояние между соседними одноименными боковыми

сторонами в направлении, параллельном оси резьбы.

Ход резьбы Ph - расстояние между ближайшими одноименными боковыми

сторонами профиля, принадлежащими одной и той же винтовой поверхности, в направлении, параллельном оси резьбы. Ход резьбы - величина относительного осевого перемещения винта (гайки) за один оборот.

Между ходом резьбы Ph и шагом P существует зависимость:

Ph = P • n,

где n - число заходов.

Так как в однозаходной резьбе n = 1, то Ph = P.

Наружный диаметр резьбы (d - для болта, D - для гайки) - диаметр

воображаемого цилиндра, описанного вокруг вершин наружной резьбы или впадин внутренней резьбы.

  - Условное изображение резьбы

Правила изображения резьбы на чертежах устанавливает ГОСТ 13536-68. Все

резьбы изображаются одинаково.

На стержне резьба (наружная) изображается сплошными основными,

толстыми линиями - по наружному диаметру и тонкими линиями - по

внутреннему (рис. 1, а). На виде, где стержень с резьбой проецируется в

окружность, контур его вычерчивают сплошной толстой основной линией, а

внутренний контур изображают дугой окружности, проведенной тонкой линией приблизительно на 3/4 окружности, у которой разрыв может располагаться в любом месте, но концы дуги не разрешается располагать на осях.

Тонкую сплошную линию при изображении резьбы проводят на расстоянии не менее 0,8 мм от сплошной толстой основной линии и не более, чем на величину шага резьбы.

Резьбу в отверстии в продольном разрезе изображают сплошными тонкими

линиями по наружному диаметру и сплошными толстыми линиями по

внутреннему диаметру.

Границу резьбы показывают сплошной толстой основной линией (рис. 1, б).

На виде, где отверстие с резьбой проецируется в окружность, проводят по

наружному диаметру резьбы тонкой линией дугу окружности, приблизительно

равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (концы дуг не рекомендуется располагать на осях).

Внутреннюю окружность, диаметр которой равен внутреннему диаметру резьбы, проводят сплошной толстой основной линией.

Если отверстие с резьбой глухое, то его показывают так, как на рис. 1, б. Длина части глухого отверстия без резьбы на чертежах принимается равной половине наружного диаметра резьбы. Конец отверстия из-под сверла имеет форму конуса с углом при вершине, равным 120о. На чертежах величину этого угла не наносят.

На чертежах, по которым резьбу не выполняют, конец глухого резьбового

отверстия допускается изображать так, как на рис. 2.

Фаски на стержне с резьбой и в отверстии с резьбой, не имеющие

специального конструктивного назначения на плоскости, перпендикулярной оси, условно не изображаются.

Чертеж резьбового соединения слагается из изображений составляющих его

деталей. На рисунке 3 представлены две детали: стержень с резьбой и деталь с глухим резьбовым отверстием. На этом же рисунке детали показаны в соединении (в разрезе).

Считается, что стержень с резьбой закрывает резьбу в отверстии,

поэтому резьбу в отверстии показывают только там, где она не закрыта концом стержня. Сплошные толстые основные линии, соответствующие наружному диаметру резьбы на стержне, переходят в сплошные тонкие линии, соответствующие наружному диаметру резьбы в отверстии. И наоборот, сплошные тонкие линии, соответствующие внутреннему диаметру резьбы на стержне, переходят в сплошные толстые основные линии, соответствующие внутреннему диаметру резьбы в отверстии.

Особое внимание следует обратить на штриховку: линии штриховки доходят до сплошных толстых основных линий как на стержне, так и в отверстии.

А)                                                                Б)

Рис. 1. Изображение резьбы на стержне (а) и в отверстии (б)

Рис. 2. Изображение глухого отверстия с резьбой

Рис. 3. Изображение резьбового соединения

Следует помнить, что хотя чертеж соединения (рис. 3) и содержит разрез,

стержень с резьбой не заштрихован, т. к. секущая плоскость проходит вдоль

сплошной (непустотелой) детали, которую разрезают, но не заштриховывают.

4.3. Обозначение резьб

Так как все резьбы на чертеже изображают одинаково, то тип резьбы и ее

основные размеры указывают на чертежах особой надписью, называемой

обозначением резьбы. Примеры условных обозначений резьб общего назначения приведены в табл. 1.

Таблица 1

| Стандартные резьбы |
| --- |
| Профиль | Резьба | Обозначения | Примеры |
|  | Метрическая с крупным шагом с мелким шагом многозаходная | М d M d x P M d x Ph (P) | М 24 M 24 x 2 M 24 x 4 (P2) |
|  | Трапецеидальная однозаходная многозаходная | Tr d x P Tr d x Ph (P) | Tr 36 x 6 Tr 60 x 8(P4) |
|  | Упорная однозаходная многозаходная | S d x P S d x Ph (P) | S 80 x 10 S 80 x 10(P5) |
|  | Трубная цилиндрическая Класса А Класса В | G d1 – A G d1 - B | G 1 1/2 – A G 1 1/2 - B |

Однозаходные метрические резьбы при одном и том же наружном диаметре

могут иметь несколько значений шага. Шаг с максимальным значением

называется крупным, а остальные - мелкими. Выбор значения крупного шага

производится из условия, чтобы угол подъема винтовой нитки был не больше

Нанесение обозначений резьб: метрической, трапецеидальной, упорной

производится из условия, чтобы угол подъема винтовой нитки был не больше

20 30/.

Крупный шаг в условном обозначении не указывается.

Левые резьбы обозначаются латинскими буквами L H. Например,

М20, 1,5LH - резьба метрическая, диаметр 20 мм, шаг мелкий - 1,5 мм, левая.

А (5:1)

Рис. 4. Нанесение обозначений резьб: метрической, трапецеидальной, упорной

Рис. 5. Нанесение обозначения трубной резьбы

Рис. 6. Изображение прямоугольной резьбы

На чертежах наносится обозначение резьб: метрической, трапецеидальной,

упорной (рис. 4), трубной (рис. 5). Так как прямоугольная резьба нестандартная,

то у нее нет обозначения. На чертеже эта резьба изображается так, как показано на рис. 6.

5. Крепежные детали

К крепежным деталям относятся болты, винты, шпильки, гайки, шайбы,

шплинты и штифты. Конструкция и размеры крепежных деталей определены

стандартами, часть которых приведена в табл.3. Согласно ГОСТ 1759-70,

обозначения стандартных крепежных изделий с метрической резьбой записывают в такой последовательности: сначала пишется название изделия, за ним цифра, указывающая исполнение, затем обозначение резьбы, ее диаметр и шаг (мелкий), далее длина болта, винта, шпильки и на последнем месте - номер стандарта.

Например: Болт 2М20, 1,5  60 ГОСТ 7798-70. Расшифровывается

следующим образом: болт с шестигранной головкой нормальной точности (это из номера стандарта), исполнения 2, т. е. с отверстием в стержне болта под шплинт, диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий 1,5 мм, длина стержня болта 60 мм.

Условное обозначение шпильки: Шпилька М16´120 ГОСТ 22032-76. Из

номера стандарта известно, что шпилька с ввинчиваемым концом L1, равным d, диаметр резьбы 16 мм, с крупным шагом резьбы (не указывается), длина 120 мм.

Условное обозначение гайки: Гайка М20´1,5 ГОСТ 5915-70. Номер

стандарта дает возможность определить, что гайка нормальной точности, первого исполнения, т. е. с двумя фасками, наружный диаметр резьбы 20 мм, шаг мелкий 1,5 мм.

Чертежи и обозначения других стандартных изделий (винтов, шайб,

шплинтов, штифтов) можно найти в справочниках. В учебной практике

пользуются сокращенными условными обозначениями.

6. Выполнение эскизов стандартных крепежных деталей

6.1. Эскиз болта

Изображения болта и его размеры в зависимости от наружного диаметра

резьбы приведены в табл. 3.

Необходимо в произвольном масштабе начертить два

изображения болта и проставить размеры (кроме L - длины болта и L0 – длины резьбы).

Расчет длины болта выполняется по формуле

L = T1 + T2 + 1,3d,

где T1 и T2 - толщины соединяемых деталей, измеряемые по чертежу с учетом масштаба; d - наружный диаметр резьбы болта; 1,3d - величина, учитывающая высоту гайки, толщину шайбы и запас длины стержня болта.

По таблице 4 находим стандартное значение длины болта, наиболее близкое

к длине, рассчитанной по формуле.

По этой же таблице, зная длину болта L и диаметр резьбы d, находим значение длины резьбы L0.

6.2. Эскиз шпильки

Изображение шпильки и ее размеры в зависимости от наружного диаметра

резьбы приведены в табл. 10. На эскизе в произвольном масштабе начертить

изображение шпильки и проставить размеры (кроме L - длины шпильки и L0

-длины резьбы).

Расчет длины шпильки выполняется по формуле

Lшп = T + 1,15d,

где T - толщина пластины, через которую проходит шпилька;

d – наружный диаметр резьбы шпильки;

1,15d - величина, учитывающая высоту гайки, толщину шайбы и запас резьбы.

По таблице 11 находим стандартное значение длины шпильки, наиболее

близкое к длине, рассчитанной по формуле. По той же таблице, зная длину

шпильки L и диаметр резьбы d, находим длину резьбы L0.

Длина L1 ввинчиваемого конца зависит от материала той детали, в которую

ввинчивают шпильку. Для твердых материалов (стали, бронзы, латуни, титановых сплавов) длина = d (ГОСТ 22032-76). Для деталей из ковкого и серого чугуна L1=1,25 (ГОСТ 22034-76) или L1 = 1,6 (ГОСТ 22036-76). Если привинчиваемая деталь из легкого сплава, то L1 = 2d (ГОСТ 22040-76).

6.3. Эскиз винта

Изображения винта по ГОСТ 1491-72 приведены в табл. 5. На эскизе в

произвольном масштабе в зависимости от исполнения начертить изображение

винта и проставить размеры (кроме L - длины винта).

Длина винта зависит от толщины скрепляемой детали и материала детали с

резьбовым отверстием [7]:

L » T + L1,

где T - толщина скрепляемой детали, мм; L1 - длина, зависящая от материала

детали с глухим отверстием, мм.

Так же, как и у шпильки L1 = d для стали, бронзы и латуни; для чугуна

L1 = 1,25 d; а для легкого сплава L1 = 2 d.

Полученную величину L сравнивают с рядом стандартных длин винтов и

выбирают ближайшее большее значение по табл. 5.

6.4. Эскиз гайки

Начертить два изображения гайки в соответствии с исполнением и

проставить размеры в зависимости от диаметра резьбы d, пользуясь табл. 6.

6.5. Эскиз шайбы

Изображения шайбы пружинной (ГОСТ 6402-70) приведены в табл. 9. Если

шайба соответствует ГОСТ 1137-78, то вычерчивают одно изображение

(в зависимости от исполнения) и проставляют размеры (табл. 8).

7. Упрощенные и конструктивные изображения

резьбовых соединений

Соединения болтом, шпилькой, винтом, штифтом на сборочном чертеже

следует изображать упрощенно по ГОСТ 2.315-68 (рис. 7), а необходимые

размеры рассчитывать по соотношениям в зависимости от наружного диаметра резьбы (d / D ). Допускается вычерчивать по одному соединению болтом, винтом, шпилькой. На местах размещения остальных соединений допускается наносить только осевые линии

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9.

В случае необходимости более подробного изображения резьбовых соединений их выполняют отдельно на свободных местах чертежа, применяя выносные элементы. Для этого изображения соединений болтом, винтом, шпилькой даются в увеличенном масштабе (рис. 8, 9). При этом необходимо обратить внимание на то, чтобы на выносном элементе диаметр отверстия болта, шпильки, винта был больше 12 мм.

8. Вопросы для самопроверки

1. Как изображается резьба?

2. Назовите основные параметры резьбы.

3. Определите понятия «ход» и «шаг» резьбы. В чем их отличие?

4. По каким признакам классифицируется резьба?

5. Охарактеризуйте стандартные резьбы: метрическую, трубную

цилиндрическую, трубную коническую, трапецеидальную, упорную.

6. Какие типы соединений могут обеспечить резьбы?

7. Как изображают на чертеже резьбу с нестандартным профилем?

8. Как обозначают левую резьбу, многозаходную, специальную?

9. Как изображают резьбовое соединение в разрезе?

10. Как обозначают болт, шпильку, гайку, шайбу, винт, штифт?

11. Назовите особенности соединения болтом, шпилькой, винтом, штифтом.

12. Как рассчитать длину болта, шпильки, винта?

9. Список литературы

1. Алексеев С.Ю., Попова Г.Н., Машиностроительное черчение: Справ. -

3-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Политехника, 2009. - 453 с.: ил.

2. Богданов В. Н.,  Верхола А. П., Малежик И. Ф. Справочное руководство по черчению - М.: Машиностроение, 2008. - 864 с.

3. Вяткин Г. П., Андреева А. Н., Болтухин А. К., Машиностроительное черчение: Учеб. для студентов машиностроит. и приборостроительных спец. вузов др. Под ред. Г.П. Вяткина. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2010. - 368 с.

4. Годик Е.И., Хаскин А.М. Справочное руководство по черчению. Изд.

4-е, перераб. и доп.- М.: Машиностроение, 2009. - 696 с.

5. ЕСКД. Общие правила выполнения чертежей. - М.: Изд-во стандартов,

2001. - 238 с.

6. Левицкий В.С. Машиностроительное черчение и автоматизация

выполнения чертежей: Учеб. для втузов. - 4-е изд., испр. - М.: Высш. шк., 2005. - 422 с.

7. Новичихина Л.И. Техническое черчение: Справ. пособие. - Мн: Вышйш.

шк., 1983. - 222 с.

8. Чекмарев А. А., Осипов В. К. Справочник по машиностроительному

черчению. - М.: Высш. шк., 2004. - 671 с.

10. Приложение

Приложение                                                                                                            Таблица 2

Приложение                                                                              Продолжение таблицы № 2

Приложение                                                                                                        Таблица 3

Приложение                                                                                                    Таблица 4

Приложение                                                                                                      Таблица 5

Приложение                                                                                                      Таблица 6

Приложение                                                                                                    Таблица 7

Приложение                                                                                                   Таблица 8

Приложение                                                                                                      Таблица 9

Приложение                                                                                                       Таблица 10

Приложение                                                                                                      Таблица 11

Содержание

|  | Введение | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общие положения | 4 |
| 2 | Правила (требования) охраны труда и пожарной безопасности при выполнении данного вида работ. | 5 |
| 3 | Требования безопасности по окончании работ. | 6 |
| 4 | Резьба, изображение и обозначение резьб | 7 |
| 4.1 | Виды резьб | 7 |
| 4.2 | Условное изображение резьбы | 8 |
| 4.3 | Обозначение резьб | 11 |
| 5 | Крепежные детали | 13 |
| 6 | Выполнение эскизов стандартных крепежных деталей | 14 |
| 6.1 | Эскиз болта | 14 |
| 6.2 | Эскиз шпильки | 15 |
| 6.3 | Эскиз шпильки | 15 |
| 6.4 | Эскиз гайки | 16 |
| 6.5 | Эскиз шайбы | 16 |
| 7 | Упрощенные и конструктивные изображения резьбовых соединений | 16 |
| 8 | Вопросы для самопроверки | 20 |
| 9 | Список литературы | 21 |
| 10 | Приложение | 22 |
|  | Содержание | 33 |